南环评字﹝2021﹞87号

关于江西砂睿建材有限公司年产100万吨环保建筑新型材料项目环境影响报告表的批复

江西砂睿建材有限公司：

你单位报送的《年产100万吨环保建筑新型材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，现将我局审查意见批复如下：

一、项目批复意见及项目基本情况

1、项目基本情况

项目建设地点位于南昌小蓝经济技术开发区富山5路728号4#车间（115度54分12.24 秒，28度31分29.90秒）。该项目占地40亩，建筑面积7000平方米。项目主要以建筑废弃物等为原材料，通过破碎、筛分、洗沙脱水等工序年加工100万吨砂子。

2、项目批复意见

你单位应认真落实《报告表》中各项环保措施和风险防范措施及南昌市“三线一单”生态环境分区管控要求，我局原则同意《报告表》中所列工程性质、地点、规模和污染防治对策及措施。

二、项目建设的污染防治措施及要求

1、大气污染防治要求。项目产生的废气主要为给料、破碎、制砂、筛分工序粉尘、物料输送、物料装卸及堆放、道路运输扬尘、食堂油烟等。应根据废气中污染物的类别及性质，采取成熟可靠的处理工艺，设置车辆冲洗平台、封闭物料堆场，原料及产品均应全部堆放在封闭堆场内，确保大气污染物长期稳定达标排放。项目外排颗粒物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值和无组织排放监控浓度限值，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准。全面落实《江西省预拌混凝土生产企业扬尘污染整治实施方案》各项要求，砂石集料应当采用封闭方式进行贮存堆放，堆场外围要设置高于砂石堆存物的堆墙，堆场内应根据砂石类别分仓贮存，并配置喷淋、降尘设施。送料、装卸等作业，应在密闭条件下进行，并采取有效防尘抑尘措施。进料出料口、砂石输送皮带廊应采取密闭或其他抑尘措施。砂石装卸过程中应采取喷淋、洒水等抑尘措施。砂石料运输车运输物料时应进行有效覆盖。厂界出口必须设置运输车辆专用清洗场地和设施，其中涉水池长度不得短于15米，自动喷淋装置长度不短于6米，并配套建设清洗水循环利用设施。车辆驶离厂界前应进行清洗，清洗时间不得短于3分钟；不得带泥带灰上路。厂区道路及作业区应采用满足强度、有耐久性要求的硬化路面；企业应购置洒水车并安排专人进行洒水清扫，厂区内应做到道路完好清洁，且无明显易起尘物质，并负责厂门外半径30米区域保洁工作。

## 2、水污染防治要求。项目产生的废水主要为生活污水、洗砂废水、地面冲洗废水、初期雨水、车辆冲洗废水。应按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区排水管网，洗砂废水、地面冲洗废水、初期雨水、车辆冲洗废水经絮凝沉淀部分循环使用，部分与生活污水一并经处理满足小蓝污水处理厂接管标准(其中动植物油可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中一级标准)后，经由园区污水管网排入小蓝污水处理厂集中处理。

3、环境噪声污染防治要求。合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对噪声源采取减震、隔振、消声等措施，以减轻对周边环境的影响。厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物分类处置及综合利用要求。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实生活垃圾、除尘粉尘、废矿物油、破损的滤袋、泥饼等各类固体废物收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物暂存库应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求建设；危废暂存库应按《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的相关要求建设。

5、排污口规范化要求。按照国家环保部要求规范排污口建设，设置各类排污口标识。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、其他环保要求

1、重新办理环评审批要求。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新向我局申请办理环境保护审批手续。

2、违法追究。对已批复的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

3、日常环保监管。请南昌市昌南生态环境保护综合执法大队负责对该项目建设及运行过程中的日常监督管理工作，监督企业认真执行“三同时”制度。

南昌市南昌生态环境局

2021年8月31日

信息公开类型：主动公开

| 抄报： | 南昌市生态环境局。 |
| --- | --- |
| 南昌市南昌生态环境局办公室 | 2021年8月31日印发 |